2018年5月城市供水（水龙头水）水质检测结果报表

监测单位：三台县疾病预防控制中心                                                                  采样时间： 2018年5月 23 日

| 检测项目 | 国家卫生标准限值 | 监测点检测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 骨科医院 | 文武学校 | 三台一中 | 卓品商务宾馆 | 亚东小区 | 邮政局 | 后北街疾控中心宿舍 | 樟树路 小君肝 串串香 | 耀森二期 | 水韵间 |
| 菌落总数(CFU/ml) | ＜100 | 未检出 | 未检出 | 1 | 3 | 未检出 | 未检出 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群(MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 色度（铂钴色度单位） | ＜15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 浑浊度(NTU) | ＜1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.38 | 0.26 | 0.24 | 0.55 | 0.27 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.24 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 二氧化氯(mg/L) | 管网末梢水≥0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| 耗氧量(O2,mg/L) | ＜3 | 0.40 | 0.32 | 0.26 | 0.32 | 0.24 | 0.32 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.24 |
| 氨氮（N,mg/L） | ＜0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 说明：国家卫生标准限值参照《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。 |  |